#### PRACOWNIA   PROJEKTOWA    mgr inż.arch.Mirosława Herczyńska

90-752 Łódź,ul.Żeligowskiego 17/10  , tel. 426330729, 0502735937

## PROJEKT   BUDOWLANY

PRZEBUDOWA SANITARIATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ

NR 174 im. JANA MACHULSKIEGO W ŁODZI PRZY UL.GAŁCZYŃSKIEGO 6

W RAMACH PROGRAMU :

„MODERNIZACJA SANITARIATÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  W ŁODZI”

# Adres inwestycji  : Łódź , ul.Gałczyńskiego 6

Inwestor : Szkoła Podstawowa nr 174 im. Jana Machulskiego                                     Łódź, ul.Gałczyńskiego 6

Projektant  : mgr inż.arch.Mirosława Herczyńska

Upr. budowlane Nr 351/90/WŁ i 198/92/WŁ

### Lipiec 2015

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

I. CZĘŚĆ OPISOWA

•  Opis techniczny 								str.3-11

•  Oświadczenie projektanta						str. 12

•  Zaświadczenie z Izby Architektów .				str. 13

•  Uprawnienia 								str. 14

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

•  Rzut parteru – inwentaryzacja budowlana i urządzeń

sanitarnych 								rys. nr 1

•  Rzut I-ego piętra – inwentaryzacja budowlana i urządzeń

sanitarnych 								rys. nr 2

•  Rzut II-ego piętra – inwentaryzacja budowlana i urządzeń

sanitarnych 								rys. nr 3

•  Rzut parteru – inwentaryzacja urządzeń elektrycznych		rys. nr 4

•  Rzut I-ego piętra – inwentaryzacja urządzeń elektrycznych	rys. nr 5

•  Rzut II-ego – inwentaryzacja urządzeń elektrycznych		rys. nr 6

•  Przekrój A – A – stan istniejący	 				rys. nr 7

•  Przekrój B – B – stan istniejący			 		rys. nr 8

•  Rzut parteru – projekt							rys. nr 9

•  Rzut I-ego piętra – projekt						rys. nr 10

•  Rzut II-ego piętra – projekt						rys. nr 11

•  Przekrój A – A -  projekt						rys. nr 12

•  Przekrój B – B -  projekt	 					rys. nr 13

•  Zestawienie stolarki		 					rys. nr 14

#### OPIS  TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

  - Umowa z inwestorem .

  - Oględziny dokonane w obiekcie

  - Pomiary pomieszczeń

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 174 im. Jana Machulskiego w Łodzi przy ul.Gałczyńskiego 6 . Inwestycja jest realizowana w ramach programu „Modernizacja Sanitariatów w Szkołach Podstawowych”.

- Stan istniejący

Szkoła Podstawowa nr 174 im. Jana Machulskiego w Łodzi przy ul.Gałczyńskiego 6 jest budynkiem wybudowanym na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku . Obiekt jest wybudowany w technologii murowanej ze stropami żelbetowymi opartymi na żelbetowych podciągach .

W budynku Szkoły Podstawowej nr 174 im. Jana Machulskiego w Łodzi przy ul.Gałczyńskiego 6 węzły sanitarne zlokalizowane są na trzech kondygnacjach : parterze , I-ym i II-im piętrze . W skład każdego węzła sanitarnego wchodzi toaleta dla dziewcząt , toaleta dla chłopców i toaleta dla personelu / na parterze i I-ym piętrze / oraz magazyn na II-im piętrze .

Toaleta dla dziewcząt składa się z dwóch pomieszczeń : przedsionka z trzema umywalkami oraz pomieszczenia z czterema kabinami sanitarnymi . Oba pomieszczenia są połączone przejściem bez drzwi . Kabiny sanitarne są podzielone murowanymi ściankami o wys. 207 cm obustronnie obłożonymi glazurą . Kabiny zamknięte typowymi drewnianymi drzwiami płycinowymi.

Toaleta dla chłopców składa się z dwóch pomieszczeń :

przedsionka z trzema umywalkami oraz pomieszczenia z dwiema kabinami sanitarnymi  i trzema pisuarami . Oba pomieszczenia są połączone przejściem bez drzwi . Kabiny sanitarne są podzielone murowaną ścianką  o wys. 207 cm obustronnie obłożoną glazurą . Drzwi z płyty laminowanej wmontowane są w prefabrykowane fragmenty ścianki na nóżkach . Pisuary wydzielone są niewielką ścianką maskującą montowaną do ściany . Toaleta dla personelu na parterze i I-ym piętrze jest jednoprzestrzennym wnętrzem wyposażonym w sedes , umywalkę i kranik z „szybkozłączką” . W tych pomieszczeniach wykonano na wysokości 272 cm od posadzki strop podwieszony z płyty gipsowo-kartonowej . Sedes od pozostałej części łazienki jest oddzielony ścianką wys. 99 cm murowaną z pustaków szklanych . W magazynie  na trzecim piętrze zostało w latach ubiegłych zdemontowane wyposażenie sanitarne .

W łazienkach chłopców i dziewcząt ściany obłożone są glazurą na wysokość 207 cm na każdej kondygnacji . Posadzki wyłożone są terakotą . W posadzkach wykonane są wpusty posadzkowe po dwa na każdą łazienkę . W WC personelu na parterze i I-ym piętrze ściany wyłożone są glazurą do poziomu stropu podwieszonego , który jest zlokalizowany na wysokości 272 cm . Posadzkę wykonano z terakoty . W magazynie na II-im piętrze ściany wyłożono glazurą na wysokość 163 cm . Posadzka wykonana z lastrika . W tym pomieszczeniu zlokalizowane jest niewielkie okno zamurowane od strony łazienki chłopców .

- Stan projektowany

4.1.Rozbiórki .

Projektuje się skucie całej glazury i terakoty w pomieszczeniach .

Ponadto projektuje się rozbiórkę wszystkich ścianek wydzielających kabiny sanitarne oraz demontaż obudowy pionów wykonanej z płyty gipsowo-kartonowej . W pomieszczeniu porządkowym na II-im piętrze projektuje się poszerzenie otworu drzwiowego z jednoczesną wymianą nadproża .

4.2. Wymiana instalacji .

W odrębnych opracowaniach zaprojektowano wymianę wszystkich pionów kanalizacyjnych i wodociągowych wraz z podejściami do urządzeń / z wymianą urządzeń sanitarnych / oraz wymianę instalacji elektrycznej z montażem nowych urządzeń bez zmiany ich obecnego usytuowania . Projektuje się wyposażenie wszystkich kanałów wentylacyjnych w wentylatory kanałowe .

4.3. Obudowa pionów kanalizacyjnych i wodociągowych .

Projektuje się obudowanie pionów kanalizacyjnych i wodociągowych w przedsionkach do toalet dziewcząt i chłopców płytą gipsowo-kartonową wodoodporną gr. 12,5 mm na stelażu stalowym . W obudowie należy przewidzieć otwór rewizyjny na wysokości zaworów wyposażony w drzwiczki . Ściana tylna za kabinami sanitarnymi w toalecie chłopców do wykonania w zakresie zabudowy pionów kanalizacyjnych i wodociągowych z płyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej gr. 12,5 mm na stelażu stalowym.

Ponadto projektuje się obudowę kanałów wentylacyjnych wykonanych z rury SPIRO w miejscach , gdzie istnieje konieczność przeprowadzenia w/w kanałów pomiędzy pomieszczeniami .

4.4. Wykonanie stropów podwieszonych .

W toaletach dla personelu na parterze i I-ym piętrze oraz w pomieszczeniu porządkowym na II-im piętrze projektuje się wykonanie stropu podwieszonego z płyty gipsowo-kartonowej gr. 12,5 mm na stelażu stalowym . Połączenie pomiędzy kanałem wentylacyjnym a kratką zamontowaną w suficie podwieszonym wykonać z rury SPIRO .

4.5. Glazura i terakota .

We wszystkich przebudowywanych pomieszczeniach projektuje się obłożenie ścian glazurą do wysokości 220 cm . Preferowany kształt płytki ściennej to prostokąt o wymiarach 25 x 50 , 30 x 60 cm lub zbliżonych . Płytka układana na ścianach poziomo . Kolorystyka pastelowa z podstawowym założeniem użycia jednego koloru np. jasnoszarego , białego lub jasno beżowego jako podstawowego oraz płytek w intensywnym kolorze do ułożenia w formie poziomego pasa / inne kolory na każdej kondygnacji /.

W zależności od stanu podłoża , po skuciu starej terakoty projektuje się wykonanie wylewki wzmacniającej np. z CERESITU . Posadzka z terakoty o klasie ścieralności V lub gersu szkliwionego o wymiarze płytki 40 x 40 cm lub zbliżonej w kolorze dostosowanym do podstawowego koloru glazury . Kolorystykę glazury i terakoty należy uzgodnić z inwestorem i inspektorem nadzoru inwestorskiego .

4.6. Wykończenie ścian i sufitu .

Ze względu na występujące spękania ścian należy przyjąć następujący sposób postępowania przy wykończeniu ścian :

- w największych spękaniach biegnących ukośnie , wzmocnić ścianę po przez umieszczenie prętów stalowych Ø 8 / A-II 18G2/ dł. 90 cm w co drugą spoinę . Pręt umieszczony w szlicy głębokości min. 10 cm , którą po wklejeniu pręta należy wypełnić zaprawą cementowo-wapienną .

- spękania pionowe rozkuć w kształcie litery V a następnie wypełnić zaprawą elastyczną / np. akrylową / .

- w rejonie małych, powierzchniowych  spękań usunąć odparzone tynki a następnie otynkować uszkodzoną powierzchnię

- ściany po skuciu istniejącej glazury oraz tynku otynkować tynkiem cementowo-wapiennym kat. min. II .

Ze względu na stale występujące naprężenia konstrukcji budynku skutkujące niewielkimi przemieszczeniami projektuje się pokrycie ścian powyżej glazury tapetą szklaną a następnie pomalowanie ścian i sufitu farbami akrylowymi w kolorach pastelowych . Kolorystykę ścian należy uzgodnić z inwestorem i inspektorem nadzoru inwestorskiego .

4.7. Montaż kabin sanitarnych .

Projektuje się wykonanie kabin sanitarnych z prefabrykowanych ścianek z płyty laminowanej ustawionych na nóżkach . Drzwi systemowe dostosowane do w/w ścianek montowane razem ze ściankami . Minimalna wielkość rzutu wewnętrznego kabiny 90 x 110 cm . Kolorystykę ścianek  należy uzgodnić z inwestorem i inspektorem nadzoru inwestorskiego .

4.8. Montaż drzwi wydzielających przedsionki w łazienkach dziewcząt i chłopców .

Projektuje się zabudowanie części otworów pomiędzy przedsionkiem z umywalkami z pozostawieniem otworu na drzwi . Zabudowę wykonać w formie ścianki z płyty gipsowo-kartonowej na stelażu stalowym . W otworze osadzić drzwi stalowe z przeszkleniem . Ilość i rodzaj drzwi do osadzenia wykazana w zestawieniu w części rysunkowej .

4.9. Montaż nowych drzwi wejściowych na II-im piętrze .

Do toalet oraz pomieszczenia porządkowego na II-im piętrze projektuje się wymianę drzwi wejściowych na stalowe z przeszkleniem / do toalet/ oraz pełne do pomieszczenia porządkowego . W razie potrzeby wymienić nadproże nad otworem wejściowym do pomieszczenia porządkowego  na nadproże z belki stalowej I 120 o długości 140 cm .

4.10. Ogólne zasady doboru urządzeń sanitarnych .

Łazienka na parterze przystosowana dla małych dzieci . Umywalki zamontowane na wysokości nie wyższej niż 60 cm . Sedesy typu kompakt dostosowane dla małych dzieci .

- Ochrona środowiska

Zaprojektowany zakres robót nie wpłynie na zwiększenie oddziaływania obiektu na środowisko  .

Opracowała:

OPIS  TECHNICZNY

W zakresie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji obejmującej roboty remontowe obiektów jak wyżej

1.Lokalizacja inwestycji .

Łódź , ul.Gałczyńskiego 6

2.Inwestor .

# Szkoła Podstawowa nr 174 im .Jana Machulskiego

3.Projektant

Pracownia Projektowa mgr inż.arch. Mirosława Herczyńska

Łódź , ul.Żeligowskiego 17/10

4.Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  /Dz.U. Nr 120 poz. 1126/.

5.Zakres robót .

Zakres projektowanych robót budowlanych obejmuje przebudowę sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 174 im. Jana Machulskiego w Łodzi przy ul.Gałczyńskiego 6 . Inwestycja jest realizowana w ramach programu „Modernizacja Sanitariatów w Szkołach Podstawowych”.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

5.1.Zagospodarowanie terenu budowy

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych

- wyznaczenie dróg, wyjść i przejść dla pieszych

- doprowadzenie energii elektrycznej, umożliwienie dostępu do wody, odprowadzenie lub utylizacja ścieków

- zapewnienie oświetlenia sztucznego

- urządzenie składowiska materiałów, w sposób wykluczający możliwość wywrócenia lub zapadnięcia składowanych wyrobów. Podczas mechanicznego rozładunku lub załadunku zabronione jest przemieszczanie materiałów nad ludźmi

- zapewnienia łączności telefonicznej

5.2.Zapewnienie należytych warunków socjalnych i higienicznych

- wydzielenie pomieszczeń szatni

- korzystanie z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

- palenie tytoniu może odbywać się jedynie na wolnym powietrzu lub w specjalnie do tego przystosowanych pomieszczeniach

- punkt pierwszej pomocy, apteczka oraz umieszczony numer telefonu najbliższego punktu pomocy medycznej

- łączność z pogotowiem ratunkowym, strażą pożarną i policją wraz z informacją o numerach telefonów

5.3.Zabezpieczenie p. pożarowe

- teren budowy wyposażyć w sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób

- ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych

5.4.Maszyny i urządzenia

- maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane należy używać zgodnie z instrukcją producenta oraz przez osoby do tego uprawnione

- na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach powinny znajdować się instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji

- przed rozpoczęciem pracy maszyny i urządzenia powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpieczeństwa użytkowania

- rozładunek i transport materiałów na terenie budowy powinien odbywać się za pośrednictwem maszyn i urządzeń do tego przeznaczonych z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa

5.7. Roboty zbrojarskie i betoniarskie

- stoły warsztatowe i maszyny zbrojarski powinny być ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami

- stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujące się po obu stronach stołu należy oddzielić znajdującą się nad stołem siatką o wysokości 1m i o oczkach nie większych niż 20mm

- stoły warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mieć stabilną konstrukcję i  być przytwierdzone do podłoża

- pręty zbrojeniowe w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w kierunku poprzecznym i podłużnym

- chodzenie po ułożonych elementach zbrojenia jest zabronione

- zabronione jest:

1). podchodzenie do transportowanego zbrojenia znajdującego w położeniu wyższym niż 0,5m ponad miejscem ułożenia

2). chwytanie rękami za skrajne elementy zbrojenia układanego w formy

3). rzucanie elementów zbrojenia

- kołowrotki do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrzeń pomiędzy kołowrotkami a prościarkami powinny być ogrodzone

- w przypadku prostowania stali metodą wyciągania – stanowiska pracy, miejsca zamocowania prętów oraz prace z obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć ogrodzeniem zabezpieczającym pracowników

- cięcie prętów zbrojeniowych o średnicy większej niż 20mm nożycami ręcznymi jest zabronione

- w czasie przecinania mechanicznego prętów zbrojeniowych chwytanie ręką prętów w odległości mniejszej niż 0,5m od urządzenia tnącego jest zabronione

- w czasie dodawania do mieszanki betonowej środków chemicznych roztwór należy przygotowywać w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcieńczaniu środków chemicznych powinny być zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej

- pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny być zabezpieczone przed przypadkowym wylanie mieszanki oraz wyposażone w klapy łatwo otwierane

- opróżnianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywać się stopniowo i równomiernie aby nie dopuścić do przeciążenia deskowania

- wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokości większej niż 1m jest zabronione

6.Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Nie występują .

7.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz     miejsce i czas ich występowania.

Należy przewidzieć wcześniejsze wydzielenie placu budowy i uprzątnięcie terenu placu przyszłej budowy, dojazd transportowy ma być zapewniony w sposób zorganizowany.

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed                                                              przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- przeprowadzenie szkolenia przed udaniem się na budowę

- przeprowadzenie szczegółowego instruktażu stanowiskowego na miejscu budowy przed przystąpieniem do realizacji robót.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- badania lekarskie

- odpowiednie uprawnienia do obsługi poszczególnych maszyn i narzędzi

- szkolenie wstępne

- szkolenie okresowe plus pierwsza pomoc

- instrukcje obsługi

- zaopatrzenie pracowników w ubrania robocze i zabezpieczające; wyposażenie w kaski, okulary ochronne i rękawice

- miejsce prowadzenia poszczególnych robót budowlanych należy oznaczyć stosownie do mogących wystąpić zagrożeń

- zabezpieczyć stanowiska pracy

- właściwe zagospodarowanie terenu budowy

- wyznaczenie dróg ewakuacyjnych, oznaczenie wejścia na drogę ewakuacyjną

- zapewnienie łączności telefonicznej

WYTYCZENIE DLA KIEROWNIKA BUDOWY, SPORZĄDZAJĄCEGO            PLAN BIOZ:

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji        poszczególnych obiektów.

2.Wykaz istniejących obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych w tym:

  - określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

  - konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń

  - zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczenia materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych i zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczna i sprawna komunikację, umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Opracowała

### OŚWIADCZENIE

Oświadczam ,że projekt budowlany dotyczący inwestycji obejmującej przebudowę sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 174 im. Jana Machulskiego w Łodzi przy ul.Gałczyńskiego 6 . Inwestycja jest realizowana w ramach programu „Modernizacja Sanitariatów w Szkołach Podstawowych”. sporządziłam zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami  wiedzy technicznej .

Łódź , dn. 06.07.2015 r.