#### PRACOWNIA   PROJEKTOWA    mgr inż.arch.Mirosława Herczyńska

90-752 Łódź,ul.Żeligowskiego 17/10  , tel. 426330729, 0502735937

## PROJEKT   BUDOWLANY

PRZEBUDOWA SANITARIATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ

NR 174 im. JANA MACHULSKIEGO W ŁODZI PRZY UL.GAŁCZYŃSKIEGO 6

INSTALACJE WOD-KAN

W RAMACH PROGRAMU :

„MODERNIZACJA SANITARIATÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  W ŁODZI”

# Adres inwestycji  : Łódź , ul.Gałczyńskiego 6

Inwestor : Szkoła Podstawowa nr 174 im. Jana Machulskiego                                     Łódź, ul.Gałczyńskiego 6

Projektant  : techn. Andrzej Gaj

Upr. budowlane Nr 190/86/WŁ i 67/7/WŁ

### Lipiec 2015

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

I. CZĘŚĆ OPISOWA

•  Opis techniczny 									str.3-11

•  Oświadczenie projektanta							str. 12

•  Zaświadczenie z Izby Inżynierów projektanta				str. 13

•  Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego	projektanta	str. 14

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

•  Rzut parteru – projekt instalacji wod-kan					rys. nr 1

•  Rzut I-ego piętra – projekt instalacji wod-kan				rys. nr 2

•  Rzut II-ego piętra – projekt instalacji wod-kan				rys. nr 3

#### OPIS  TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

  - Umowa z inwestorem .

  - Wizja lokalna w obiekcie

  - Inwentaryzacja instalacyjna do celów projektowych

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy sanitariatów w zakresie instalacji wod- kan w budynku Szkoły Podstawowej nr 174 im. Jana Machulskiego w Łodzi przy ul.Gałczyńskiego 6. Inwestycja jest realizowana w ramach programu „Modernizacja Sanitariatów w Szkołach Podstawowych”.

- Stan istniejący

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem z przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku . Wykonany jest w technologii murowanej ze stropami żelbetowymi opartymi na żelbetowych podciągach. Budynek  wyposażony jest we wszystkie niezbędne instalacje sanitarne , grzewcze i energetyczne

Węzły sanitarne zlokalizowane są na trzech kondygnacjach : parterze , I i II piętrze. Każdy węzeł sanitarny składa się z trzech odrębnych toalet dla dziewcząt , chłopców i personelu. Toalety wyposażone są w umywalki z ciepłą i zimną wodą , kabiny sanitarne z muszlami klozetowymi i pisuary . Do zmywania posadzek w każdej toalecie służą punkty poboru wody ze złączką do węża i wpusty podłogowe. Instalacja wody zimnej , ciepłej użytkowej i cyrkulacyjnej wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint z uszczelnieniem włóknami konopnymi i pastą uszczelniającą. Instalacja kanalizacyjna wykonana jest  z rur żeliwnych ,kielichowych uszczelnianych sznurem smołowanym i parafinowanym. Piony i podejścia wodociągowe i kanalizacyjne do przyborów sanitarnych ułożone są w bruzdach w ścianach i maskowane chudą zaprawą.

- Stan projektowany

4.1.Roboty ogólno-budowlane.

W ramach przebudowy w pomieszczeniach toalet skuta zostanie glazura i terakota. Rozebrane będą wszystkie ścianki wydzielające kabiny sanitarne oraz zdemontowane będą obudowy pionów wykonane z płyty g/k.               W toaletach dla personelu na parterze i I piętrze oraz w pomieszczeniu porządkowym na II piętrze projektuje się wykonanie stropu podwieszonego z płyty gipsowo-kartonowej gr. 12,5 mm na stelażu stalowym . W miejsce rozebranych kabin sanitarnych projektowane jest wykonanie nowych kabin z prefabrykowanych ścianek z płyty laminowanej ustawionych na nóżkach . Drzwi systemowe dostosowane do w/w ścianek montowane razem ze ściankami . Minimalna wielkość rzutu wewnętrznego kabiny 90 x 110 cm .

W  przedsionkach do toalet dziewcząt i chłopców przewidziano obudowanie pionów kanalizacyjnych i wodociągowych płytą gipsowo-kartonową wodoodporną gr. 12,5 mm na stelażu stalowym . W obudowie na wysokości zaworów wykonany będzie  otwór serwisowy wyposażony w zamykane drzwiczki .

4.2. Roboty instalacyjne .

W ramach przebudowy toalet zaprojektowano całkowitą wymianę urządzeń sanitarnych wraz z podejściami bez zmiany ich obecnego usytuowania oraz  demontaż i montaż pionów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Piony wodociągowe i kanalizacyjne wraz z podejściami do przyborów sanitarnych układać w miejscu zdemontowanych przewodów w bruzdach w ścianach oraz w przestrzeniach instalacyjnych wykonywanych w technologii płyt g/k. Rury wody ciepłej i cyrkulacyjnej należy zabezpieczyć izolacją z pianki PU. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane pomiędzy strefami kondygnacjami  projektuje w tulejach osłonowych z rur o średnicach większych o dwie dymensję.

Na pionach wz , cwu i cwc przewidziano montaż zaworów odcinających, a na pionach cwc  montaż zaworów równoważących w strefie instalacyjnej pod stropem piwnic. Roboty montażowe wykonywać zgodnie z instrukcją producentów rur. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie kompensacji przewodów  poprzez właściwe stosowanie odsadzek i punktów stałych.

Po zmontowaniu przewodów wody użytkowej należy wykonać próbę na szczelność i dwukrotnie przepłukać. Wartość ciśnienia próbnego Pp=0.8 MPa. Płukanie przeprowadzić wodą z wodociągu . Intensywność płukania powinna wynosić ok. 0,5 -1,0 l/s w czasie 15 minut. Wodę popłuczną odprowadzić do kanalizacji.

Po wykonaniu prób szczelności i płukaniu należy zbadać jakość wody w przewodach pod względem bakteriologicznym. Powinna ona odpowiadać warunkom określonym w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2010 r. W sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. DZ.U.Nr10 .72.466 z dnia 29.04.2010 r. W przypadku negatywnego wyniku badań rurociąg trzeba poddać dezynfekcji. Dezynfekować roztworem chloraminy lub chloru. Zgodnie z PN64/B-10791 roztwór powinien zawierać ok.100mg/m3 (czystego chloru)

4.2.1.Materiały

- na przewody pionowe i podejścia wody zimnej układane na ścianach  w bruzdach  w ścianach stosować jednorodne rury i kształtki z PP/PN 20, łączone przez zgrzewanie polifuzyjne , mocowane do podłoża wspornikami z obejmą stalowo-gumową  np.firmy KAN-TERM

- na przewody pionowe i podejścia wody  ciepłej użytkowej i cyrkulacyjnej układane , w bruzdach w ścianach stosować rury i kształtki zespolone PP PN20 stabi , łączone przez zgrzewanie polifuzyjne , mocowane do podłoża wspornikami z obejmą stalowo-gumową np.firmy KAN-TERM

- jako zabezpieczenie instalacji wodociągowej  przed przepływem zwrotnym przy polewaczkach zastosować zawór  antyskażeniowy  , typ BA  , montowany na przewodzie zasilającym hydrant wewnętrzny

- izolację termiczną rur wodociągowych cwu i cwc układanych w  ścianach wykonać z PU (λ=0,035 W/m x K) o grubości  zależnej od średnicy nominalnej przewodu wg .zał.nr 2 do Rozp. Min.Infrastruktury

- dla rur PP PN20 o średnicach zewn. 20,25,32 mm  grubość izolacji   20 mm

- dla rur PP PN 20 o średnicy zewn. 50mm – gr.izol. 35 mm

o średnicy zewn .63 mm gr.izol.42 mm

- połączenia rur PP z armaturą odcinającą poprzez gwintowane systemowe kształtki adaptacyjne

- połączenia z armaturą  czerpalną elastyczne z filtrem siatkowym i zaworem odcinającym.

- armatura odcinająca kulowa , gwintowana Pn 1,0 MPa.

- armatura czerpalna łazienkowa jednouchwytowa mosiężna, chromowana, stojąca.

- armatura czerpalna ze złączką do węża ( polewaczkowa )  gwintowana , Pn 1,0 MPa.

- na pionach instalacji cyrkulacyjnej w strefie parteru zastosować

wielofunkcyjne zawory równoważące z funkcją  przegrzewu dezynfekcyjnego

- muszle klozetowe  fajansowe wiszące na stelażu z dolnopłukiem i przyciskiem ściennym wg. oferty handlowej

- umywalki na stelażu z półpostumentem wg. oferty handlowej

- na przewody instalacji kanalizacji sanitarnej stosować rury

kanalizacyjne PVC typ  N,  kielichowe z uszczelką gumową

- do wentylowania pionów wyprowadzonych ponad dach zastosować rury wywiewne PVC

- do punktowego odwodnienia posadzek zastosować wpusty podłogowe

ze stali nierdzewnej z syfonem i osadnikiem

Opracował:

OPIS  TECHNICZNY

W zakresie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji obejmującej roboty remontowe obiektów jak wyżej

1.Lokalizacja inwestycji .

Łódź , ul.Gałczyńskiego 6

2.Inwestor .

# Szkoła Podstawowa nr 174 im .Jana Machulskiego

3.Projektant

Pracownia Projektowa mgr inż.arch. Mirosława Herczyńska

Łódź , ul.Żeligowskiego 17/10

4.Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  /Dz.U. Nr 120 poz. 1126/.

5.Zakres robót .

Zakres projektowanych robót budowlanych obejmuje przebudowę sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 174 im. Jana Machulskiego w Łodzi przy ul.Gałczyńskiego 6 . Inwestycja jest realizowana w ramach programu „Modernizacja Sanitariatów w Szkołach Podstawowych”.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

5.1.Zagospodarowanie terenu budowy

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych

- wyznaczenie dróg, wyjść i przejść dla pieszych

- doprowadzenie energii elektrycznej, umożliwienie dostępu do wody, odprowadzenie lub utylizacja ścieków

- zapewnienie oświetlenia sztucznego

- urządzenie składowiska materiałów, w sposób wykluczający możliwość wywrócenia lub zapadnięcia składowanych wyrobów. Podczas mechanicznego rozładunku lub załadunku zabronione jest przemieszczanie materiałów nad ludźmi

- zapewnienia łączności telefonicznej

5.2.Zapewnienie należytych warunków socjalnych i higienicznych

- wydzielenie pomieszczeń szatni

- korzystanie z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

- palenie tytoniu może odbywać się jedynie na wolnym powietrzu lub w specjalnie do tego przystosowanych pomieszczeniach

- punkt pierwszej pomocy, apteczka oraz umieszczony numer telefonu najbliższego punktu pomocy medycznej

- łączność z pogotowiem ratunkowym, strażą pożarną i policją wraz z informacją o numerach telefonów

5.3.Zabezpieczenie p. pożarowe

- teren budowy wyposażyć w sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób

- ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych

5.4.Maszyny i urządzenia

- maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane należy używać zgodnie z instrukcją producenta oraz przez osoby do tego uprawnione

- na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach powinny znajdować się instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji

- przed rozpoczęciem pracy maszyny i urządzenia powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpieczeństwa użytkowania

- rozładunek i transport materiałów na terenie budowy powinien odbywać się za pośrednictwem maszyn i urządzeń do tego przeznaczonych z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa

5.7. Roboty zbrojarskie i betoniarskie

- stoły warsztatowe i maszyny zbrojarski powinny być ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami

- stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujące się po obu stronach stołu należy oddzielić znajdującą się nad stołem siatką o wysokości 1m i o oczkach nie większych niż 20mm

- stoły warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mieć stabilną konstrukcję i  być przytwierdzone do podłoża

- pręty zbrojeniowe w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w kierunku poprzecznym i podłużnym

- chodzenie po ułożonych elementach zbrojenia jest zabronione

- zabronione jest:

1). podchodzenie do transportowanego zbrojenia znajdującego w położeniu wyższym niż 0,5m ponad miejscem ułożenia

2). chwytanie rękami za skrajne elementy zbrojenia układanego w formy

3). rzucanie elementów zbrojenia

- kołowrotki do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrzeń pomiędzy kołowrotkami a prościarkami powinny być ogrodzone

- w przypadku prostowania stali metodą wyciągania – stanowiska pracy, miejsca zamocowania prętów oraz prace z obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć ogrodzeniem zabezpieczającym pracowników

- cięcie prętów zbrojeniowych o średnicy większej niż 20mm nożycami ręcznymi jest zabronione

- w czasie przecinania mechanicznego prętów zbrojeniowych chwytanie ręką prętów w odległości mniejszej niż 0,5m od urządzenia tnącego jest zabronione

- w czasie dodawania do mieszanki betonowej środków chemicznych roztwór należy przygotowywać w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcieńczaniu środków chemicznych powinny być zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej

- pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny być zabezpieczone przed przypadkowym wylanie mieszanki oraz wyposażone w klapy łatwo otwierane

- opróżnianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywać się stopniowo i równomiernie aby nie dopuścić do przeciążenia deskowania

- wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokości większej niż 1m jest zabronione

6.Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Nie występują .

7.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz     miejsce i czas ich występowania.

Należy przewidzieć wcześniejsze wydzielenie placu budowy i uprzątnięcie terenu placu przyszłej budowy, dojazd transportowy ma być zapewniony w sposób zorganizowany.

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed                                                              przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- przeprowadzenie szkolenia przed udaniem się na budowę

- przeprowadzenie szczegółowego instruktażu stanowiskowego na miejscu budowy przed przystąpieniem do realizacji robót.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- badania lekarskie

- odpowiednie uprawnienia do obsługi poszczególnych maszyn i narzędzi

- szkolenie wstępne

- szkolenie okresowe plus pierwsza pomoc

- instrukcje obsługi

- zaopatrzenie pracowników w ubrania robocze i zabezpieczające; wyposażenie w kaski, okulary ochronne i rękawice

- miejsce prowadzenia poszczególnych robót budowlanych należy oznaczyć stosownie do mogących wystąpić zagrożeń

- zabezpieczyć stanowiska pracy

- właściwe zagospodarowanie terenu budowy

- wyznaczenie dróg ewakuacyjnych, oznaczenie wejścia na drogę ewakuacyjną

- zapewnienie łączności telefonicznej

WYTYCZENIE DLA KIEROWNIKA BUDOWY, SPORZĄDZAJĄCEGO            PLAN BIOZ:

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji        poszczególnych obiektów.

2.Wykaz istniejących obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych w tym:

  - określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

  - konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń

  - zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczenia materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych i zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczna i sprawna komunikację, umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Opracował :

Łódź , dn. 06.07.2015 r.

### OŚWIADCZENIE

Oświadczam ,że projekt budowlany dotyczący instalacji wod-kan  przy przebudowie sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 174 im. Jana Machulskiego w Łodzi przy ul.Gałczyńskiego 6 . Inwestycja jest realizowana w ramach programu „Modernizacja Sanitariatów w Szkołach Podstawowych”. sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami  wiedzy technicznej .

Projektant :